## Slide 1: 电路图反向修改业务场景及解决方案
南京国睿信维软件有限公司

## Slide 2
1
现有架构可实现反向修改功能

## Slide 3: 连接关系不变，只修改特性值(一对一)__解决方案
判断表是否存在有同样的特性
否
激活反向修改功能，进行反向修改
电气特性连接表
电路图
直接修改电气特性连接表
设计师选择是否需要校验及全局刷新原有图形
是
提示设计师此次修改存在相同特性会影响连接关系
继续
返回
另存图形及文件到指定文件夹下
结束
设计师选择是否重新生成接线关系表/电缆连接关系表
自动另存修改后电气特性连接表
完成反向修改

## Slide 4
连接关系不变，只修改特性值(一对一不含标识)__应用案例展示
正向生成
表内特性修改
反向修改
刷新
生成
也可通过手动修改不刷新图形

## Slide 5: 方案总结
满足场景：
1.支持图形及表内保持现有连接关系不变的情况下，一对一的特性反向修改。
2.修改一端特性后，另一端特性随动修改，需刷新图形。
3.手动修改两端后可不用刷新图形。
4.反向修改后重新生成的图形及文件会自动另存。
风险：
1.未刷新生成新表单（接线表/电缆连接关系表），可能导致接线图和电缆装配图
功能模块输入错误。
预计完成周期：4周
不考虑，直接进入重构后的方案

## Slide 6
2
重构代码架构可实现反向修改功能

## Slide 7: 重构后修改特性值__解决方案框架
可加入[DP][RF][MS][Rn]等标识
判断表是否存在有同样的特性
否
激活反向修改功能，进行反向修改
电气特性连接表
电路图
（图形带标识）
直接修改电气特性连接表
设计师选择是否需要校验及全局刷新原有图形
是
提示设计师此次修改存在相同特性会影响连接关系
继续
返回
另存图形及文件到指定文件夹下
结束
设计师选择是否重新生成接线关系表/电缆连接关系表
自动另存修改后电气特性连接表
完成反向修改
重构后的特性修改，为能够处理更多的应用场景，设计师需将反向修改的特性一一修改，见后页案例说明

## Slide 8: 重构后修改特性值__解决方案操作步骤简述
激活反向修改
修改
新增
删除
结束反向修改
修改特性表
存档刷新

## Slide 9
连接关系不变，只修改特性值(一对一)__应用案例展示
正向生成
表内特性修改
反向修改
将AA1均修改为[DP]BB1
[RF]BB1
[D]BB1
[R1][DP]BB1
修改完成
同样对于一对多场景相同修改办法，
仅需将代表[MS][Rn]的关系标识带入
反向修改输入中即可。
疑问：
用户会提：加入程序判断一对一，确认是一对一
情况，支持去向上的关联同步修改。
业务反馈：一对一的关联修改会影响到后面讲述
的场景，建议统一使用风格，不采用关联同步修改。

## Slide 10: 反馈
对于特性修改关系到的[MS][Rn] ，此处修改不能使图形的类型进行改变。例如不能从[DP] 修改为[RF].
由于此信息影响到图形生成的格式 而不是简单的值的修改，如果进行修改则局部修改特性会出现问题，只能进行全部刷新去处理
所以对于修改的信息只能为特性值，来向去向是会自动刷新的。线号端子等也不能修改。且对于修改后的端子信息关联的端子信息不会同步修改，如要修改则需要手动完成两边端子的处理。
此处需要的信息是 除普通特性表生成外的 其他所有特性表生成格式。

## Slide 11: 如何应用特性修改进行特性交换__应用案例展示
完成反向修改，保存修改后
电气特性表，选择刷新图形
启动反向修改，先将BB1改为[DP]BB2
设计师可手动修改去向，不用刷新图形，保留完成度较高的图档，仅电气特性表更新。
反向修改时，要填写标识，如[DP]。
疑问：
用户会提：程式上可以做一个直接替换两个特性的功能。
业务反馈：不建议做，是为了统一使用风格的同时，避免后续为满足各种场景每一个修改情况都去定制。
刷新图形/表单，去向刷新
同样再将BB2改为[DP]BB1
修改完成

## Slide 12: 反馈
反向修改对于完成度较高的图形进行局部梳理，通过反向修改到excel表然后通过excel表局部刷新去向，达到局部修改的目的。此功能仅能够反向修改已经进行特性修改处理后的图形。且对于此端子关联的其他无法修改。
此功能步骤为 修改特性 --- 刷新excel ---通过excel刷新图纸。
需要其他类型的特性表进行生成。

## Slide 13: 如何应用新增和删除进行特性交换__应用案例展示
删除特性BB1/BB2,电气特性表内特性
同步删除，设计师选择不刷新图形/表单
重填特性BB2/BB1,电气特性表内特性
同步增加，设计师可选择刷新图形/表单
交
换
完
成
2.可手动变更去向，不用刷新图形
1.刷新图形/表单，去向修改

## Slide 14: 反馈
程序可提供删除增加特性功能，且对于当前端子的去向和特性可以关联删除增加及修改。但对于其他特性程序不关联且对于手动调整位置的去向程序不处理。

## Slide 15
修改无去向的特性值，增加连接关系类型__应用案例展示
正向
生成
修改
特性
反向修改
4
4
X3:4
GND
GND
4
4
X3:4
B
B
X5:4
刷新
也可通过相同的方式在空白处新
增特性，根据输入特性属性刷新进
行匹配连接。

## Slide 16: 反馈
程序可修改特性并关联到excel，并从excel检索出去向并生成，此处对于增加和删除逻辑都会进行相应关联处理。
现阶段需测试excel。即所有类型的excel。我需要通过这些表格分析代码处理逻辑对每一种图形做出相应修改。

## Slide 17
删除特性值及连接关系__应用案例展示
正向生成
删除特性
反向修改
刷新
同样也可手动删除去向，
不刷新图幅，特性表更新。

## Slide 18: 反馈
删除同上。

## Slide 19: 在一对多的关系中的应用__简例说明
[M][DP]AA1
[S][DP]AA1
[S][DP]AA1
[S][DP]AA1
[M][DP]BB1
[S][DP]BB1
[S][DP]BB1
[S][DP]BB1
[DP]CC1
[DP]CC1
[M][DP]AA1
[S][DP]AA1
[S][DP]AA1
[M][DP]BB1
[S][DP]BB1
[S][DP]BB1
[DP]CC1
[DP]CC1
刷新
修改
修改

## Slide 20: 在一对多的关系中的应用__简例说明
[M][DP]AA1
[S][DP]AA1
[S][DP]AA1
[S][DP]AA1
[DP]BB1
[DP]BB1
[DP]BB1
删除
刷新
[M][DP]AA1
[S][DP]AA1
[S][DP]AA1
[DP]BB1
[DP]BB1
修改
如果此时想做到BB1特性的一对多，那么反向修改时填写一个为[M][DP]BB1，其他的特性
修改为[S][DP]BB1即可实现，可见下一页说明。

## Slide 21: 在一对多的关系中的应用__简例说明
[M][DP]AA1
[S][DP]AA1
[S][DP]AA1
[S][DP]AA1
[DP]BB1
[DP]BB1
[M][DP]BB1
刷新
[M][DP]BB1
[S][DP]BB1
[S][DP]BB1
修改
[S][DP]BB1
修改
[M][DP]AA1
[S][DP]AA1
[S][DP]AA1

## Slide 22: 在层级关系中的应用__简例说明
[DP]AA1
[DP]AA1
[DP]BB1
[DP]BB1
接下页

## Slide 23: 在层级关系中的应用__简例说明
刷新

## Slide 24: 修改物资编码及模块连接器名称信息
正向生成
修改
反向修改

## Slide 25: 无法实现
1.图形新增端子/特性和去向，电气特性表内同步新增
2.同样整栏的删减也是不能同步更新在电气特性表中的，仅支持栏内内容的删减

## Slide 26: 方案总结
满足场景：
1.支持图形与表内保持现有连接关系不变的情况下，进行特性的反向修改。
2.支持图形与表内的特性进行新增与删减，改变特性连接关系。
3.支持反向修改可填入[MS][RN][DP][RF][K][D]等标识，增强反向修改。
风险点：
1.对图形进行标识，极大的增加了运算数据量，图形生成时间会加长，大数据量可能会有卡死风险。
2.反向修改因在图形上看不到更多的关联标识，可能导致修改出错，打乱正确的连接关系。
3.未刷新生成新表单（接线表/电缆连接关系表），可能导致接线图和电缆装配图功能模块输入错误。
重点：
1.为满足更多反向修改场景的应用，对特性的修改是需要一一修改的，并需要反填入[DP][RF][K][D][M]
[S][R1]等标识，也包含手动线号标识规则。
2.在图幅中进行手动修改，若修改完整，可不用刷新图形，尽可能的保证已制图形的完整性，但最终
确认后一定要进行输出的接线表和电缆连接关系表刷新输出。

## Slide 27
3
校验及预览可修改功能

## Slide 28: 反向校验方案
设计师进行反向校验
电气特性连接表
电路图（带标识符）
与旧版本的电气特性表数据进行对比
设计师查看对比结果
根据标识符生成对比用数据
在AutoCAD中生成图形时添加标识信息，待生成完成之后，根据标识符生成对比用数据，与原
电气特性连接表进行对比校验
1.通过特性找到去向，再通过去向
定位特性是否一致。
2.通过图上特性的定位信息，去
校对表内的特性是否一致。

## Slide 29: 保留预览修改
设计师在预览图中进行修改
电气特性连接表
电路图（带标识符）
设计师选择正式出图
记录修改的信息
在AutoCAD中生成图形时添加标识信息，在预览修改时记录修改信息（如图幅大小、图形坐标位置），
修改完成之后，进行正式出图。
生成电路图
通过反向修改功能修改
原电气特性表，并另存

## Slide 30
4
20180822会议补充内容

## Slide 31: 20180823补充
去向的局部更新：支持特性修改后的局部去向刷新。
Sheet：A0(X3)
位置：9-B
连接器：X3
端子：1
激活更新去向命令
找到表内对应特性
根据特性正向解析
解析出去向及校验
更新去向文字

## Slide 32: 20180823补充
线号的局部更新：支持特性修改后的局部线号刷新，需在反向修改过程中手动进行线号标识，自动生成线
号不支持局部刷新。若需要刷新自动生成线号，请使用全局刷新。
反向修改输入[DP=2]BB1
点击需刷新线号
激活线号刷新命令
读取手动输入线号
刷新显示

## Slide 33: 20180823补充
修改记录：通过程序将原有电气特性表与修改后另存电气特性表进行对比，记录差异并输出存档。
设计师选择是否需要校验及全局刷新原有图形
自动另存修改后电气特性连接表
完成反向修改
加入自动对比输出差异存档功能

## Slide 34: 20180823补充
电路图自动出图时，需优先统一一个图框，同时接受不同大小图框及一个连接器图形可不在
一个图框内的情况，出图图形在图框内所占区域不小于60%，程序需优化出图算法，减少设
计师手动调整，但必要部分仍需设计师手动调整。
实施建议：
1.就目前LRMV_8MT的做为生成最多的图形，可先与所内确认使用图框情况，构思是否定制
此类调用图框。
2.其他按上述要求在现有图形排布基础上，进行图形排布算法优化。
1.当图形在图幅中小于60%面积，下一个图形在图幅中小于40%时，需合并排布
2.当一个图形大于100% A1图幅面积时，调用A0图幅，这种情况多数是在LRMV中出现
3.必须按特性表内连接器的顺序去生成，不可为了合并，跳序号
4.必要的无法优化部分，超规定的，采用手动调整图形

## Slide 35: 20180823补充
预览可修改
1.特性可修改并记录到正式生成中
2.图框可修改并记录到正式生成中
3.图形移动可修改并记录到正式生成中
实施建议
1.将预览状态下修改的信息另存，如电气特性表，对应的调用图框，正式生成再读取，但无法支持图形移动的
记录。
2.识别预览命令，预览修改后图形保存，正式生成为填写预览剩余信息，可支持图形移动的记录。
具体办法，方案设计及实施过程中随时互动沟通。

## Slide 36
5
实施预计周期及困难点

## Slide 37: 实施评估
项次 | 并行任务说明 |  |  |  |  |  | 计划 | 人员
 | 并行任务1 | 人天核算 | 并行任务2 | 人天核算 | 并行任务3 | 人天核算 |  | 
1 | 代码架构设计与评审 |  | 详细方案设计与评审 |  | / |  |  | 
 | 正向解析代码重构 |  |  |  |  |  |  | 
2 | 反向修改功能开发 |  | 图形校验功能开发 |  | 重构代码集成反向修改功能测试及问题修复 |  |  | 
3 | 预览可修改功能开发 |  | 出图排布算法优化 |  | 集成图形校验/预览可修改功能测试及问题修复 |  |  | 
4 | 最终集成测试及问题修复 |  | / |  | / |  |  | 
总计 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 38: 困难点
1.代码重构的难度高，原已写入规则逻辑，需要重新梳理并设置新的架构进行编写。
2.反向修改根据上述方案，理论上可以实施，但实际情况要在执行过程中才能确认，之前没有做过此类的需求。
3.项目进度紧，实现周期长，冲突较大。
4.实施周期长，且在协议及方案中均无此需求，已超项目经理控制范畴，方案评估及确认后需上报领导决策实施
办法。
5.综合目前状态，不适合突击此需求的开发，建议纳入后期开发范畴。
新增6.出图排布算法调整及优化，难度高，可能需做模板库，理想实现效果是否实现风险高。
新增7.方案要细化，仔细评审并签核后再进行功能开发。

## Slide 39: 谢谢！